## Slide 1
Nonlinear Filters: Beyond the Kalman Filter

## Slide 2: Kalman Filter 정확도가 떨어지는 때
Nonlinearities in quations 물리적 시스템을 설명하는 방정식의 비선형성
Ill-conditioning of the covariance matrix 공분산 행렬
근본적인 물리적 문제의 부정확 하거나 불안전한 모델들
KF 실제 응용할때 system > non linear / noise > non Gaussian 인 경우가 많다
Fig1 Fig2 Table1

## Slide 3
Com과 memory의 성능이 좋아지면서 칼만이 논문을 발표함
많은 실제 응용 프로그램에(single PC) nonlinear Filter 가 real time으로 돌아가는
Real time 계산의 복잡성 1)-6)
저차원 문제
데이터 속도, 원하는 추정 정확도 등에 따라 단일 PC에서 최적의 nonlinear Filter 에 대한 수치근사가 real time으로 실행 가능
아직 실현되지 않은 비용면에서 비 효과적인 다른 App들이 많고 그것ㄷㄹ에 대한 연산 복잡성을 줄이기 위해 solutions 을 모색

## Slide 4: Non linear Filters problem
Noise가 있는 특정치 집합에서 Z가 주어지면 시간 t에서 d차원 상태의 vector x(t)의 값을 추정하는것
(측정은 discrete times 에서 이루어진다)
시간 t에서의 각 측정 z(tk)는 차원 m의 벡터값이 된다
주어진 미분방정식에 따라 x(t)가 시간에 따라 진화한다고 가정한다
dx=dt = f(x,t) + G(x,t)w(t)
w(t)는 white noise process
Noise 가 있는 측정 값은 x(t)와 관련이 있다
z(tk ) = h(x(tk ), tk , v(tk ))
v(t)는 측정 noise 이다 (usually, not necessarily)

## Slide 5
The functions f, G and h non linear Filters 가 될 수 있다 (x안에서) > 우리가 non liear F problem 이라고 부르는 이유가 됨
종종 미분 방정식이 아닌 difference equation을 사용해 x(t)의 동력학을 근사한다 (dynamics)
많은 학술 논문은 연속적인 시간 측정을 가정한다 하지만 대체로 bad ideas..

## Slide 6: EXTENDED KALMAN FILTERS
KF 이론이 linear Gaussian problems 에 적용되는데 대부분의 중요한 실제 응용 프로그램들은 non-linear/non-Gaussian
엔지니어들은 선형 근사(linear approximations)를 사용하여 이 이론을 실제 세계에 직면하는 비 선형 문제에 맞춘다 (사용하기 쉽기 때문) > EKF 인기 설명가능
Linear Filter의 문제는 모든 함수(f, G, and h)가 x 에서 linear 이기 때문
Gaussian 문제는 모든 noise(w and v)가 가우시안이기 때문
EKF 는 x의 현재 추정에서 평가된 1차 Taylor series를 사용해 f, G, and h 를 간단히 근사한다

## Slide 7: Varieties of EKFs
1) 서로 다른 좌표계,
2) 공분산 행렬의 다른 인수 분해,
3) 상태 벡터 예측 및 / 또는 측정 업데이트에 대한 2 차 (또는 그 이상) 테일러 (Taylor) 시리즈 정정
4) 측정을 이용한 상태 벡터 갱신의 반복,
5) 순차 스칼라 값 측정을 사용하여 상태 벡터를 갱신하는 다른 순서,
6) 튜닝 프로세스 잡음
7) 준 디커플링
8) EKF 성능 향상을 위해 엔지니어가 발명 한 다른 종들과 휘파람들

## Slide 8
선형 필터 문제뿐만 아니라 비선형 필터 문제도 정확하게 나타난다
모든 좌표계에서 이론적으로 동일한 최적의 추정 정확도를 보인다
그럼에도 불구하고 엔지니어들은 EKF 정확도가 비선형 성 및 / 또는
부적절한 조정으로 인해 사용 된 특정 좌표계에 의존 할 수 있음을
얘기한다
주어진 EKF에서 하나 이상의 좌표계를 사용하는 것에 대한 법이 없다
이러한 하이브리드 좌표계는 수십 년 동안 레이더에 좋은 영향을
미치는 EKF에 사용되어왔다

## Slide 9: “curse of dimensionality”
모든 종류의 non-linear Filters의 핵심적인 문제
리차드 벨만이 40년 전에 상태 벡터 (x)의 차원의 함수로서 표현 하는 계산 복잡성의 기하 급수적 인 증가를 설명하는 문구
칼만 필터의 계산 복잡도는 차원의 큐브로 증가하지만 최적의 정확도를 달성하는 필터를 사용하는 일반적인 비선형 문제의 경우 계산 복잡도가 차원에서 기하 급수적으로 커진다
PF가 차원의 저주를 이겼다는 주장이 있었지만 사실이 아니다
현재 주어진 추정 정확도에 대한 계산 복잡성을 낮추기 위해 PF에 대한 방대한 자료가 있다(수많은 references..)
고차원 문제에 대해 PF를 작동시키는 주요 성분은 good proposal density 이다 이 밀도는 몬테카를로 방법을 사용..

## Slide 10: UNSCENTED KALMAN FILTERS
EKF는 비선형 방정식에 대한 물리적인 문제를 설명하는 간단한 선형 근사를 기반으로 한다면 UKF는 이 간단한 것을 사용하지 않는다
보다 정확한 근사를 사용하여 이론에 필요한 다차원 적분을 평가한다
이 근사는 무감각 변환(Unscented transformation)이 됨
다차원 수치 근사에 대해서는 Gauss-Hermite 구적법과 유사하다
UKF는 상태벡터의 확률 밀도가 가우시안 인것으로 가정
이 밀도는 필요한 다차원 적분을 근사화 하기 이해 주의 깊게 선택된 점의 수에서 샘플링 된다
Notes: 상태 천이와 관찰 모델(예측과 업데이트 함수 {\displaystyle f}와 {\displaystyle h})이 매우 비선형일 경우, 확장 칼만 필터는 일부 형편없는 성능을 나타낼 수 있다. 이것은 평균과 공분산이 비선형 모델의 선형화로 인해 전달되었기 때문이다. 무향 칼만 필터(The unscented Kalman filter, UKF)는 평균 주변에 (시그마 점(sigma point)으로 불리는) 샘플 포인트의 최소 집합을 얻기 위해,무향 변환으로 알려져 있는 결정론적인 샘플링 기술을 사용한다. 이 시그마 점들은 비선형 함수를 통해 전달되고, 변환된 점들에 대해 평균과 공분산을 구하는 형태를 가진다. 결과는 더 정확하게 평균과 공분산을 잡아내는 필터이다.(이것은 몬테 카를로 샘플링(Monte Carlo sampling)이나 예측 통계의 테일러 시리즈 확장을 통해 수정 될 수 있다.)

## Slide 11
Crassidis and Markley 는 UKF가 EKF 보다 훨씬 우월한 응용이라 함
EKF가 사용하는 선형 근사법은 일부 비병원성의?(non-pathological) 비선형 함수에 나쁜 영향을 끼칠 수도 있음
EKF는 f(x)의 값을 E[f(x)] = f(E(x)) 로 근사하는데 비선형에서는 정확하지 않고 또 그런 경우 매우 근사치가 될 수 있다
예시..

## Slide 12: PARTICLE FILTERS
10년 전 발표 된 새로운 필터
하나 또는 두개의 Matlab에서 꽤 좋은 PFs를 코딩할 수 있음
확률적 미적분이나 미적분이나 Fokker-Planck 방정식 (FPE) 또는 편미분 방정식 (PDEs)을 푸는 데 유용한 공상 수치 방법을 알 필요가 없음
PF는 측정 조건에 따라 조정 된 상태 벡터의 완전한 비 가우스 확률 밀도를 근사화한다
다차원 적분은 PF의 특징 인 Monte Carlo 샘플링을 사용하여 근사화된다
PF는 측정 조건에 따라 조정 된 상태 벡터의 완전한 비 가우스 확률 밀도를 근사화 한다
Notes: 유체운동을 사용하는 필터

## Slide 13
거의 모든 성공적인 PF에서 제안밀도는 EKF 또는 UKF에서 얻은 가우시안 밀도이다
문제가 "훌륭하다"면 EKF 또는 UKF는 몬테카를로 샘플을 중요한 볼륨에 집중시킬 수 있도록 충분히 정확한 가우스 제안 밀도를 산출한다
제안 밀도가 낮으면 (예 : EKF 또는 UKF 발산 때문에) 몬테카를로 샘플은 주 공간에서 관련 볼륨에 집중되지 않기 때문에 대부분 낭비된다
낮은 차원의 문제에서 이것은 중요한 문제는 아니지만 높은 차원의 문제에서 대다수의 입자는 주 공간에서 부적절한 양으로 샘플링 될 수 있다

## Slide 14: EXACT NONLINEAR FILTERS
이론적으로 비선형 필터링 문제를 해결하기 위해서는 FPE의 솔루션이 필요
FPE는 측정에 따라 상태 벡터의 확률 밀도의 진화를 설명하는 PDE
우리는 실시간으로 고차원 PDE를 해결하지 않으려 함
대조적으로, 엔지니어들은 수십 년 동안 수치 근사법을 사용하여 실시간으로 ODE를 해결 해 왔다
"정확한"비선형 필터의 핵심 아이디어는 PDE를 ODE 시스템으로 정확하게 변환하는 것
칼만필터는 이것의 한 예이며 여러가지 설명이 있음(수많은 references..)
Notes: Ode 전미분
Pde 편미분

## Slide 15
실시간으로 PDE를 해결하지 못하는 필터는 자체의 상태 벡터가 고정 된 수치를 가지므로 (더 많은 측정 값이 수집 될 때도 커지지 않음) "정확한 유한 차원 필터"라고도 한다
Ex) 칼만필터의 차원 M = d + d (d + 1) /2 차원 d의 상태 벡터를 추정하기 위해
칼만 필터는 평균 벡터와 대칭 공분산 행렬을 기억해야 한다 (다른 d (d + 1) /2 또한 기억해야 하는)
여기 칼만 필터의 차원M은 고정되고 유한이며, 모든 측정에 컨디셔닝 된 상태 벡터의 가우시안 분포를 정확히 나타낸다
Miracle
측정 횟수는 시간이 지남에 따라 증가하지만 정확한 필터의 크기는 고정되어 있다
선형 시스템이 드문 경우처럼 (텍스트 북을 제외하고) 직관적으로 이러한 기적은 드물다